Temeljem članka 6. stavak 1. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju usklađenosti ("Službeni glasnik BiH", broj 45/04) i članka 2. Naputka o načinu izrade i postupku donošenja tehničkih propisa ("Službeni glasnik BiH", broj 35/06) Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, na prijedlog Komiteta za tehničke propise Bosne i Hercegovine, donosi

NAREDBU

O ELEKTROMAGNETSKOJ KOMPATIBILNOSTI

Članak 1.

(Predmet )

Naredbom o elektromagnetskoj kompatibilnosti (u daljnjem tekstu: Naredba) propisuju se  zahtjevi za elektromagnetsku kompatibilnost koje mora ispunjavati električna i druga tehnička oprema koja se proizvodi, uvozi, stavlja na tržište i/ili uporabu u Bosni i Hercegovini.

Članak 2.

(Područje primjene)

Ova Naredba se primjenjuje na svu opremu koja može uzrokovati elektromagnetske smetnje i/ili na koju te smetnje mogu utjecati narušavjaući njene radne karakteristike.

Članak 3.

(Iznimke od primjene)

(1) Ova Naredba se ne primjenjuje na:

a) radio-opremu i opremu za telekomunikacijske terminale obuhvaćene posebnim propisima;

b) aeronautičke proizvode, dijelove i uređaje obuhvaćene posebnim propisima;

c) radio-opremu koju koriste radio amateri prema "Ustavu i konvenciji Međunarodne unije za telekomunikacije (ITU)" osim ako oprema nije komercijalno dostupna. Setovi komponenata koje sastavljaju radio amateri i komercijalna oprema koju radio amateri modificiraju za vlastitu uporabu ne smatraju se komercijalno dostupnom opremom.

(2) Ova Naredba se, osim slučajeva navedenih u stavku (1) toč. a), b) i c) ovog članka, ne primjenjuje na opremu čija je priroda fizičkih karakteristika takva da:

a) ta oprema nije u mogućnosti da generira ili doprinese elektromagnetskim emisijama koje prelaze dopuštenu razinu koju omogućava radio i telekomunikacijskoj opremi kao i drugoj opremi da funkcionira kako je predviđeno; i

b) funkcionira bez neprihvatljivih pogoršanja radnih karakteristika u prisustvu elektromagnetskih smetnji, a sukladno predviđenoj namjeni.

Članak 4.

(Definicije)

(1) Definicije koje se koriste u ovoj Naredbi imaju slijedeće značenje:

a) „oprema“ je bilo koji aparat ili fiksna instalacija;

b) „aparat„ je bilo koji dovršen uređaj ili kombinacija takvih uređaja koji je kao samostalna funkcionalna jedinica komercijalno dostupan krajnjem korisniku i koji može generirati elektromagnetske smetnje ili bi takve smetnje lako mogle utjecati na njegovo djelovanje;

c) „fiksna instalacija„ je posebna kombinacija nekoliko tipova aparata i, gdje je to primjenjivo, drugih uređaja, koji su sklopljeni, ugrađeni i namijenjeni za trajno korištenje na unaprijed određenoj lokaciji;

d) „elektromagnetska kompatibilnost„ je sposobnost opreme da funkcionira na zadovoljavajući način u svom elektromagnetskom okruženju, a da pri tome ne prouzroči nedopuštene elektromagnetske smetnje za ostalu opremu u tom okruženju;

e) „elektromagnetska smetnja„ je bilo kakva elektromagnetska pojava koja može oslabiti ispravno funkcioniranje opreme. Elektromagnetska smetnja može biti elektromagnetski šum, neželjeni signal ili promjena u samom prijenosnom mediju.

f) „elektromagnetska otpornost (eng. immunity) „ je sposobnost opreme da funkcionira bez pogoršanja radnih karakteristika u prisustvu neke elektromagnetske smetnje;

g) „sigurnosna svrha„ je svrha zaštite ljudskog života ili imovine;

h) „elektromagnetsko okruženje“ su sve elektromagnetske pojave koje se mogu uočiti na datoj lokaciji.

i) „imenovano tijelo za ocjenjivanje usklađenosti“ (u daljnjem tekstu: imenovano tijelo) je tijelo za ocjenjivanje usklađenosti koje imenuje Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa (u daljnjem tekstu: Ministarstvo). Imenovati se mogu certifikacijska tijela, inspekcijska (kontrolna) tijela, laboratoriji ili druga tijela;

j) „prijavljeno tijelo“ je imenovano tijelo za ocjenjivanje usklađenosti koje Ministarstvo   prijavljuje  Europskoj komisiji za obavljanje postupaka ocjenjivanja usklađenosti i koje je Europska komisija objavila u Službenom glasniku Europske komisije i dodijelila mu odgovarajući  identifikacijski broj.

(2) U smislu stavka (1) točka b) ovog članka aparatima se smatraju i:

a) komponente i podsklopovi namijenjeni za ugradnju u aparat, od strane krajnjega korisnika, a koji mogu generirati elektromagnetske smetnje ili na čije funkcioniranje takve

smetnje mogu utjecati;

b) pokretne instalacije definirane kao kombinacija aparata i, gdje je to primjenjivo, drugih uređaja namijenjenih za premještanje i rad na više lokacija.

Članak 5.

(Primjena drugih propisa)

(1) Kada su osnovni zahtjevi za opremu iz Aneksa I ove Naredbe potpuno ili djelimično detaljnije utvrđeni posebnim propisima Bosne i Hercegovine, danom stupanja na snagu tih propisa prestaje primjena ove Naredbe.

(2) Ova Naredba ne utječe na primjenu zakonodavstva BiH koje regulira sigurnost opreme.

Članak 6.

(Stavljanje na tržište i u uporabu)

Oprema propisana ovom Naredbom se može staviti na tržište i/ili u uporabu samo ako je usklađena sa zahtjevima ove Naredbe, propisno ugrađena, održavana i korištena za predviđenu namjenu.

Članak 7.

(Slobodan promet opreme)

(1) Ne smije se ometati stavljanje na tržište i/ili u uporabu opreme koja je usklađena s ovom Naredbom.

(2) Ovom Naredbom se ne sprečava primjena slijedećih posebnih mjera koje se tiču puštanja u rad i korištenja opreme:

a) mjere za prevazilaženje postojećih ili predviđenih problema elektromagnetske kompatibilnosti na određenom mjestu;

b) mjere poduzete iz razloga sigurnosti i zaštite javnih telekomunikacijskih mreža, ili prijemnih ili predajnih postaja, koje se koriste u sigurnosne svrhe u dobro definiranom spektru situacija.

(3) Ministarstvo objavljuje u „Službenom glasniku BiH“ posebne mjere iz stavka (2) ovog članka.

Članak 8.

(Izlaganje na sajmovima i izložbama)

(1) Oprema koja nije usklađena s ovom Naredbom može se izlagati i/ili demonstrirati njen rad na trgovačkim sajmovima, izložbama ili sličnim događajima, pod uvjetom da vidljiva oznaka jasno pokazuje da se takva oprema ne može staviti na tržište i/ili pustiti u rad dok se ne uskladi s ovom Naredbom.

(2) Demonstriranje rada opreme se može obaviti samo ako su poduzete odgovarajuće mjere za izbjegavanje elektromagnetskih smetnji.

Članak 9.

(Osnovni sigurnosni zahtjevi)

Oprema iz članka 2. ove Naredbe mora ispunjavati temeljne zahtjeve propisane u Aneksu I ove Naredbe.

Članak 10.

(Pretpostavka o usklađenosti)

(1) Pretpostavlja se da oprema koja je sukladna bosanskohercegovačkim standardima (BAS) kojim se preuzimaju harmonizirani europski standardi (EN) ispunjava temeljne zahtjeve iz članka 9. ove Naredbe.

(2) Listu standarda iz stavka (1) ovog članka objavljuje Ministarstvo u „Službenom glasniku BiH“.

(3) Usklađivanje s BAS standardima nije obvezno

Članak 11.

(Postupak ocjenjivanja usklađenosti aparata)

(1) Usklađenost aparata s temeljnim zahtjevima iz Aneksa I ove Naredbe, dokazuje se pomoću postupka koji je naveden u Aneksu II ove Naredbe (interna kontrola proizvodnje).

(2) Proizvođač ili njegov ovlašteni zastupnik sa sjedištem u Bosni i Hercegovini (u daljnjem tekstu: ovlašteni zastupnik) mogu također, po sopstvenom nahođenju, odabrati postupak naveden u Aneksu III ove Naredbe.

Članak 12.

(Znak usklađenosti)

(1) Na aparat čija je usklađenost s ovom Naredbom utvrđena temeljem postupka propisanog u članku 11. ove Naredbe, postavlja se znak usklađenosti koji to i potvrđuje.

(2) Za postavljanje znaka usklađenosti odgovoran je proizvođač ili njegov ovlašteni zastupnik.

(3) Znak usklađenosti postavlja se sukladno članku 20. st. (1) i (2) ove Naredbe.

(4) Zabranjuje se postavljanje na aparat, njegovu ambalažu ili na naputak za uporabu, znakova koji bi mogli treće strane obmanuti u svezi sa značenjem i/ili grafičkim oblikom znaka usklađenosti.

(5) Dozvoljeno je postavljanje na aparat, njegovu ambalažu ili na naputak za uporabu bilo kojeg drugog znaka pod uvjetom da pri tom neće biti smanjena vidljivost ili čitljivost znaka usklađenosti.

(6) Kada inspekcijska tijela Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: nadležna inspekcijska tijela)  ustanove da znak usklađenosti nije propisno postavljen, proizvođač ili njegov ovlašteni zastupnik, moraju uskladiti aparat sa zahtjevima iz stavka (1) ovog članka.

Članak 13.

(Druge oznake i informacije )

(1) Svaki aparat mora biti označen po tipu, seriji, serijskom broju ili bilo kojim drugim informacijama koje omogućavaju identifikaciju tog aparata.

(2) Uz svaki aparat prilaže se naziv i adresa proizvođača. Ako proizvođač nije registriran u Bosni i Hercegovini, prilaže se naziv i adresa njegovog ovlaštenog zastupnika ili osobe koja je odgovorna za stavljanje aparata na tržište Bosne i Hercegovine.

(3) Proizvođač pruža informacije o svim posebnim mjerama predostrožnosti koje se moraju poduzeti pri sastavljanju, ugradnji, održavanju ili uporabi aparata kako bi se osiguralo da pri puštanju u rad aparat bude usklađen sa zaštitnim zahtjevima iz točke 1. Aneksa I ove Naredbe.

(4) Ako aparat nije usklađen sa zaštitnim zahtjevima za stambena područja, na aparatu, a po mogućnosti i na njegovoj ambalaži, mora postojati jasna naznaka ograničenja uporabe.

(5) U napucima koji prate aparat moraju biti informacije neophodne za njegovu uporabu sukladno predviđenoj namjeni.

Članak 14.

(Zaštitna klauzula)

(1) Kada mjerodavna inspekcijska tijela ustanove da aparat koji nosi znak usklađenosti nije usklađen sa zahtjevima ove Naredbe, poduzimaju sve odgovarajuće mjere za povlačenje toga aparata s tržišta, zabranjuju njegovo stavljanje na tržište ili u uporabu, ili ograničavaju njegov slobodan promet na tržištu.

(2) Mjerodavna inspekcijska tijela obavještavaju Agenciju za nadzor nad tržištem Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Agencija) o poduzetim mjerama iz stavka 1. ovog članka, a posebice da li je do neusklađenosti došlo zbog:

a) nezadovoljavanja temeljnih zahtjeva iz Aneksa I ove Naredbe kada aparat nije usklađen s BAS standardima iz članka 10. ove Naredbe zbog:

b) nepravilne primjene BAS standarda iz članka 10. ove Naredbe;

c) nedostataka u BAS standardima iz članka 10. ove Naredbe.

(3) Agencija obavještava Ministarstvo o poduzetim mjerama iz stavka (1) ovog članka.

(4)  Ministarstvo obavještava države i međunarodne organizacije s kojima je Bosna i Hercegovina zaključila bilateralne i multuilateralne ugovore kojim je stvorena obveza obavještavanja o poduzetim mjerama i radnjama iz st. (1) i (2) ovog članka .

(5) Ako je neusklađeni aparat bio predmet postupka ocjenjivanja usklađenosti iz Aneksa III ove Naredbe, mjerodavna inspekcijska tijela poduzimaju odgovarajuće radnje protiv autora izjave iz točke 3., Aneksa III ove Naredbe i o tome informiraju Agenciju.

Članak 15.

(Odluke o povlačenju, zabranjivanju ili ograničavanju slobodnog prometa aparata)

(1) Svaka odluka donesena sukladno ovoj Naredbi kojom se povlači, zabranjuje ili ograničava stavljanje na tržište ili u uporabu ili ograničava slobodan promet aparata mora se obrazložiti i sadržavati pouku o pravnom lijeku sukladno važećim propisima Bosne i Hercegovine.

(2) Odluke iz stavka (1) ovog članka se moraju dostaviti strankama u postupku bez odlaganja.

(3) Prije donošenja odluke iz stavka (1) ovog članka, proizvođač, njegov ovlašteni zastupnik, ili bilo koja druga zainteresirana strana, mora imati priliku da iznese svoj stav, osim ako takva konzulatacija nije mogućna zbog žurnosti mjere koja treba biti poduzeta kao opravdana, a posebice, obzirom na zahtjeve od općeg interesa.

Članak 16.

(Imenovana tijela za ocjenjivanje usklađenosti)

(1) Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa (u daljnjem tekstu: ministar), sukladno članku 12. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju usklađenost, imenuje tijela za ocjenjivanje usklađenosti koja provede postupke navedene u članku 11. i Aneksu III ove Naredbe zajedno s njihovim posebnim zadacima i dodijeljenim identifikacijskim brojevima.

(2) Pri imenovanju tijela primjenjuju se kriteriji iz Aneksa VI ove Naredbe.

(3) U rješenju o imenovanju se navodi da li su tijela ovlaštena za obavljanje zadataka navedenih u Aneksu III ove Naredbe za sve aparate koji su obuhvaćeni ovom Naredbom i/ili za sve osnovne zahtjeve iz Aneksa I ove Naredbe, ili je područje ovlaštenja ograničeno na određene specifične aspekte i/ili kategorije aparata.

(4) Pretpostavlja se da su tijela koja ispunjavaju kriterije za ocjenjivanje usklađenosti prema BAS standardima, usklađeni s kriterijima iz Aneksa VI ove Naredbe.

(5) Obavještenje o imenovanju tijela iz stavka (1) ovog članka objavljuje Ministarstvo u „Službenom glasniku BiH”.

(6) Ministar stavlja van snage rješenje o imenovanju i upućivanju na imenovano tijelo ukoliko ustanovi da to tijelo više ne ispunjava kriterije iz Aneksa VI ove Naredbe.

Članak 17.

(Fiksne instalacije)

(1) Aparat koji je bio stavljen na tržište, a koji je mogao biti ugrađen u neku fiksnu instalaciju, podliježe svim relevantnim odredbama za aparate propisane u ovoj Naredbi.

(2) Odredbe čl. 9., 11., 12. i 13. nisu obvezne za aparat koji je namijenjen za ugradnju u datu fiksnu instalaciju, a inače nije komercijalno dostupan. U takvim slučajevima, u pratećoj dokumentaciji se identificira fiksna instalacija i karakteristike njene elektromagnetske kompatibilnosti, kao i mjere predostrožnosti koje je neophodno poduzeti pri ugradnji aparata u fiksnu instalaciju, kako ne bi bila ugrožena usklađenost te instalacije. U dokumentaciju moraju biti uključene informacije navedene u članku 13. st. (1) i (2)  ove Naredbe.

(3) Kada postoje indikacije o neusklađenosti fiksne instalacije, posebice kada postoje pritužbe na smetnje koje instalacija generira, mjerodavna inspekcijska tijela mogu zahtijevati dokaze usklađenosti te fiksne instalacije i po potrebi pokrenuti postupak ocjenjivanja usklađenosti.

(4) Ako se utvrdi neusklađenost, mjerodavna inspekcijska tijela mogu nametnuti odgovarajuće mjere za uspostavu usklađenosti fiksne instalacije sa zaštitnim zahtjevima iz točke 1., Aneksa I ove Naredbe.

(5) Ministarstvo, putem dopune ove Naredbe propisuje odredbe neophodne za identificiranje osobe ili osoba odgovornih za utvrđivanje usklađenosti fiksne instalacije s relevantnim temeljnim zahtjevima.

Članak 18.

(Prestanak primjene ranijih propisa)

(1) Danom primjene ove Naredbe prestaje primjena Pravilnika o obaveznom atestiranju proizvoda koji prouzrokuju radiosmetnje i o uslovima koje moraju ispunjavati preduzeća i druga pravna lica ovlaštena za atestiranje tih proizvoda («Službeni list SFRJ», broj 30/91).

(2) Certifikati i atesti izdani temeljem propisa iz stavka (1) ovog članka vrijede do isteka njihove važnosti.

Članak 19.

(Ovlaštenja za certificiranje i ispitivanje)

(1) Ovlaštenja za certificiranja i ispitivanja, izdana temeljem  propisa koji su važili do stupanja na snagu ove Naredbe, ostaju na snazi do isteka roka važenja, a najkasnije godinu dana nakon početka primjene ove Naredbe.

(2) Nadzor nad radom tijela iz stavka (1) ovog članka provodi Ministarstvo.

(3) Dokumenti o usklađenosti i oznake usklađenosti izdani u inozemstvu važe u Bosni i Hercegovini ako zadovoljavaju odredbe članka 13. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju usklađenosti.

Članak 20.

(Primjena znaka usklađenosti)

(1) Do pristupanja Bosne i Hercegovine Europskoj uniji ili stupanja na snagu sporazuma o ocjenjivanju usklađenosti i prihvatanju industrijskih proizvoda između Europske unije i Bosne i Hercegovine, kao znak usklađenosti koristi se “C“ znak usklađenosti, oblika i proporcija propisanih u Aneksu V ove Naredbe.

(2) Nakon pristupanja Bosne i Hercegovine Europskoj uniji ili stupanja na snagu sporazuma o ocjenjivanju usklađenosti i prihvatanju industrijskih proizvoda između Europske unije i Bosne i Hercegovine, kao znak usklađenosti koristi se europski znak usklađenosti “CE”, oblika i proporcija propisanih u Aneksu Va  ove Naredbe.

(3) Nakon pristupanja Bosne i Hercegovine Europskoj uniji ili stupanja na snagu sporazuma o ocjenjivanju usklađenosti i prihvatanju industrijskih proizvoda između Europske unije i Bosne i Hercegovine, u ovoj Naredbi i odgovarajućim Aneksima se umjesto “Izjava o usklađenosti tipa” koristi  “EZ izjava o usklađenosti tipa“, a umjesto „imenovano tijelo“ koristi „prijavljeno tijelo“.

(4) Nakon pristupanja Bosne i Hrcegovione Europskoj uniji ili stupanja na snagu sporazuma o ocjenjivanju usklađenosti i prihvatanju industrijskih proizvoda između Europske unije i Bosne i Hercegovine postupke ocjenjvanja usklađenosti provodit će prijavljena tijela iz članka 4. ove Naredbe.

Članak 21.

(Aneksi)

Sastavni dio ove Naredbe su Aneksi I, II, III, IV, V, Va i VI.

Članak 22.

(Stupanje na snagu)

Ova Naredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenom glasniku BiH“, a primjenjuje se po isteku dvije godine od dana stupanja na snagu.

Broj: ____________________/10.

__________________2010.godine                                            	      M i n i s t a r

Sarajevo

Mladen Zirojević

ANEKS I

TEMELJNI ZAHTJEVI NAVEDENI U ČLANKU 9.

1. Zahtjevi koji se odnose na zaštitu

Oprema mora biti projektirana i proizvedena uzimajući u obzir stupanj razvitka tehnike i tehnologije, kako bi se osiguralo da:

(a) generirane elektromagnetske smetnje ne prelaze razinu iznad koje radio i telekomunikacijska oprema i druga oprema ne može raditi kako je predviđeno;

(b) ima razinu elektromagnetske otpornosti na elektromagnetske smetnje koje se mogu očekivati pri predviđenoj uporabi i koja joj dopušta da radi bez neprihvatljivog slabljenja njenih radnih karakteristika.

2. Posebni zahtjevi za fiksne instalacije

Ugradnja i predviđena uporaba komponenti

Pri ugradnji fiksnih instalacija mora se primijeniti dobra inženjerska praksa i poštovati informacije o predviđenoj uporabi njenih komponenti, kako bi se ispunili zahtjevi koji se odnose na zaštitu navedeni u točki 1. Dobra inženjerska praksa se dokumentira, a dokumentacija se pohranjuje kod odgovorne osobe/osoba i nalazi se na raspolaganju relevantnim mjerodavnim tijelima za svrhe inspekcije sve dok su fiksne instalacije u funkciji.

ANEKS II

POSTUPAK OCJENJIVANJA USKLAĐENOSTI IZ ČLANKA 11. stavak (1)

(interna kontrola proizvodnje)

1. Proizvođač vrši ocjenjivanje elektromagnetske kompatibilnosti aparata temeljem relevantnih pojava, mjerenjem i ispitivanjem, kako bi ispunio zahtjeve koji se odnose na zaštitu iz točke 1., Aneksa I Pravilna primjena relevantnih BAS standarda, čije su reference objavljene u „Službenom glasniku BiH“, ekvivaletna je provođenju ocjenjivanja elektromagnetske kompatibilnosti.

2. Ocjenjivanje elektromagnetske kompatibilnosti uzima u obzir sve uobičajeno predviđene radne uvjete. Kada se aparat može pojaviti u više različitih konfiguracija, ocjenjivanje elektromagnetske kompatibilnosti potvrđuje da li aparat ispunjava zahtjeve koji se odnose na zaštitu iz točke 1., Aneksa I, u svim mogućim konfiguracijama koje je proizvođač definirao za predviđenu uporabu.

3. Sukladno odredbama iz Aneksa IV, proizvođač sastavlja tehničku dokumentaciju kojom dokazuje usklađenost aparata sa temeljnim zahtjevima ove Naredbe.

4. Proizvođač ili njegov ovlašteni zastupnik mora čuvati tehničku dokumentaciju kako bi bila na raspolaganju mjerodavnim inspekcijskim tijelima najmanje deset godina nakon nadnevka zadnje proizvodnje takvog aparata.

5. Usklađenost aparata sa svim relevantnim temeljnim zahtjevima dokazuje se izjavom o usklađenosti koju izdaje proizvođač ili njegov ovlašteni zastupnik.

6. Proizvođač ili njegov ovlašteni zastupnik, mora izjavu o usklađenosti čuvati kako bi bila na raspolaganju mjerodavnim inspekcijskim tijelima najmanje dest godina nakon nadnevka zadnje proizvodnje takvog aparata.

7. Ako ni proizvođač ni njegov ovlašteni zastupnik nisu registrirani u Bosni i Hercegovini, obvezu čuvanja izjave o usklađenosti i tehničke dokumentacije, kako bi ista bila dostupna mjerodavnim inspekcijskim tijelima, preuzima pravna ili fizička osoba koja aparat stavlja na tržište Bosne i Hercegovine.

8. Proizvođač mora poduzeti sve neophodne mjere da osigura da proizvodi budu proizvedeni sukladno tehničkoj dokumentaciji iz točke 3. i s odredbama ove Naredbe koje se na njih primjenjuju.

9. Tehnička dokumentacija i Izjava o usklađenosti sastavljaju se sukladno odredbama Aneksa IV.

ANEKS III

POSTUPAK OCJENJIVANJA USKLAĐENOSTI IZ ČLANKA 11. stavak (2)

1. Ovaj postupak podrazumijeva primjenu Aneksa II, dopunjen sa slijedećim:

2. Proizvođač ili njegov ovlašteni zastupnik predaje tehničku dokumentaciju imenovanom tijelu za ocjenjivanje usklađenosti iz članka 16. ove Naredbe i zahtijeva ocjenu dokumentacije od imenovanog tijela. Proizvođač ili njegov ovlašteni zastupnik imenovanom tijelu precizira koje aspekte temeljnih zahtjeva imenovano tijelo mora ocijeniti.

3. Imenovano tijelo pregleda tehničku dokumentaciju i ocijenjuje da li tehnička dokumentacija propisno dokazuje da su zahtjevi Naredbe koji se ocjenjuju ispunjeni. Ukoliko se potvrdi usklađenost aparata, imenovano tijelo proizvođaču ili njegovom ovlaštenom zastupniku izdaje izjavu kojom se potvrđuje usklađenost aparata. Ova izjava ograničena je na one aspekte temeljnih zahtjeva koje je imenovano tijelo ocjenjivalo.

4. Izjavu imenovanog tijela proizvođač prilaže uz tehničku dokumentaciju.

ANEKS IV

TEHNIČKA DOKUMENTACIJA I IZJAVA O USKLAĐENOSTI

1. Tehnička dokumentacija

Tehničkom dokumentacijom mora biti omogućeno ocjenjivanje usklađenosti aparata s temeljnim zahtjevima. Dokumentacija mora obuhvatati projektiranje i proizvodnju aparata, a posebice:

- opći opis aparata;

- dokaz o usklađenosti s BAS standardima, ukoliko postoje, koji su primijenjeni u potpunosti ili djelomično;

- kada proizvođač nije primijenio BAS standarde ili ih je primijenio samo djelomično, opis i objašnjenje koraka poduzetih u cilju ispunjavanja temeljnih zahtjeva Naredbe, uključujući opis ocjenjivanja elektromagnetske kompatibilnosti navedene u točki 1., Aneksa II, rezultate izvršenih proračuna pri projektiranju, izvršene preglede, ispitna izvješća itd.,

- izjavu imenovanog tijela, kada je primijenjen postupak iz Aneksa III.

2. Izjava o usklađenosti

Izjava o usklađenosti mora sadržavati najmanje slijedeće:

- pozivanje na ovu Naredbu,

- identifikaciju aparata na koji se odnosi, kao što je propisano u članku 13. (1) ove Naredbe,

- naziv i adresu proizvođača i gdje je primjenjivo, naziv i adresu njegovog ovlaštenog zastupnika,

- Broj i nadnevak specifikacije kojom je izjavljena usklađenost s odredbama ove Naredbe,

  - nadnevak te izjave,

  - identitet i potpis osobe koja ima punomoć za preuzimanje obveza proizvođača ili njegovog ovlaštenog zastupnika.

ANEKS V

ZNAK USKLAĐENOSTI „C“

- Znak usklađenosti „C“  sastoji se od slova “C“, koje ima slijedeći oblik i dimenzije:

- Ukoliko se znak usklađenosti “C“ smanji ili poveća, proporcije date na crtežu iznad moraju se poštivati.

- različite komponente „C“ znaka moraju imati istu stvarnu vertikalnu dimenziju, koja ne može biti manja od 5 mm.

- Znak usklađenosti “C“ mora se postaviti na aparat ili na njegovu pločicu s podacima. Ako to nije mogućno ili nije opravdano obzirom na prirodu proizvoda, znak usklađenosti “C“ se mora postaviti na pakiranje, ukoliko postoji, i na prateće dokumente.

- Kada za aparat važe drugi propisi koji se odnose na druge aspekte i koji također predviđaju oznaku “C“, na oznaci “C“ treba navesti da je aparat također usklađen s tim drugim propisima.

- Međutim, kada jedan ili više propisa dopušta proizvođaču da za vrijeme prijelaznog razdoblja odabere koje će aranžmane primijeniti, na oznaci “C“ treba navesti da je aparat usklađen samo s propisima koje je primijenio proizvođač. U tom slučaju u dokumentima, napomenama ili instrukcijama koje se zahtijevaju sukladno propisima i koje se prilažu uz takve aparate, moraju se navesti detalji primijenjenih propisa kako su objavljeni u „Službenom glasniku BiH“.

Postavljanje “C“ znaka usklađenosti i upisivanje identifikacijskog broja imenovanog tijela vrši se sukladno čl. 12. ove Naredbe.

# ANEKS Va

„CE“ ZNAK USKLAĐENOSTI

- Znak usklađenosti „CE“ se sastoji od početnih slova “CE“, koja imaju slijedeći oblik:

- Ukoliko se znak usklađenosti “CE“ smanji ili poveća, proporcije date na crtežu iznad moraju se poštivati.

- različite komponente „CE“ znaka moraju imati istu stvarnu vertikalnu dimenziju, koja ne može biti manja od 5 mm.

- Znak usklađenosti “CE“ mora se postaviti na aparat ili na njegovu pločicu s podacima. Ako to nije mogućno ili nije opravdano obzirom na prirodu proizvoda, znak usklađenosti “CE“ se mora postaviti na pakiranje, ukoliko postoji, i na prateće dokumente.

- Kada za aparat važe drugi propisi koji se odnose na druge aspekte i koji također predviđaju oznaku “CE“, na oznaci “CE“ treba navesti da je aparat također usklađen s tim drugim propisima.

- Međutim, kada jedan ili više propisa dopušta proizvođaču da za vrijeme prijelaznog perioda odabere koje će aranžmane primijeniti, na oznaci “CE“ treba navesti da je aparat usklađen samo s propisima koje je primijenio proizvođač. U tom slučaju u dokumentima, napomenama ili instrukcijama koje se zahtijevaju sukladno propisima i koji se prilažu uz takve aparate, moraju se navesti detalji primijenjenih propisa kako su objavljeni u „Službenom glasniku BiH“.

Postavljanje “CE“ znaka usklađenosti i upisivanje identifikacijskog broja prijavljenog organa, vrši se sukladno čl. 12. ove Naredbe.

ANEKS VI

KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE IMENOVANIH TIJELA

1. Tijela koja ministar imenuje moraju ispuniti slijedeće minimalne uvjete:

(a) raspoloživost osoblja i neophodnih sredstava i opreme;

(b) tehnička osposobljenost i profesionalni integritet osoblja;

(c) neovisnost u pripremi izvješća i obavljanju funkcija verifikacije koje propisuje ova

Naredba;

(d) neovisnost općeg i tehničkog osoblja u odnosu na sve zainteresirane strane, skupine ili

osobe koje su izravno ili neizravno povezane s dotičnom opremom;

(e) obveza osoblja da čuva profesionalnu tajnu;

(f) posjedovanje osiguranja od građanske odgovornosti, osim ukoliko za tu odgovornost sukladno zakonodavstvu Bosne i Hercegovine ne jamči država.

2. Ministarstvo mora periodično provjeravati ispunjavanje uvjeta navedenih u točki 1. ovog Aneksa.